启东市旺达工程技术研究所

Wangda Engineering Technology Research Institute

旋转阀

产 品 说 明 书

公司地址：江苏省启东市城北工业园区兴龙路26号

电    话：0513—83349839  83312862

传    真：0513—83342715

网    址：www.jswangda.cn

邮    箱: master@jswangda.cn

邮    编：226200

旋转阀说明书

旋转阀说明书

一、应用领域

旋转阀在粉体工程、粮食加工、港口码头、石化、化纤、化工、电力、医药、食品、建材、矿业等多行业多领域的气力输送工程和散料处理系统，以其简洁、环保、长距离自动化控制于一身的特点得到广泛应用。

二、工作原理及简要说明

旋转阀俗称星形给料机、关风机、锁气器、旋转供料器等，它是由带有数个叶片的转子、壳体、密封件及电动机、减速器等组成。当转子在圆筒形的机壳内旋转，从上部料斗靠自重落入的物料，充塞在叶片间的空格内，随转子的旋转到下部而卸出，从而实现均匀而连续的输送物料。

旋转阀是气力输送系统中的关键设备，对于正压输送系统或负压输送系统，旋转阀可以均匀连续地向输送管供料，旋转阀非常适用于正、负压气力输送系统，脉冲除尘设备和精密喂料等场合。 旋转阀具有结构紧凑、造型美观、锁气性好、工作平稳、落料均匀、轻便节能等特点，能起到供料、锁住气流的作用，由于转子的低速旋转及转子与壳体内腔的极小间隙，有效地阻止气流的逆向流动，从而保证了系统内的气压稳定和物料的正常排出。

根据物料的特性、用途和使用条件的不同，旋转阀有多种结构型式，它的选型要根据被输送物料的特性如粒度大小、黏附性、温度、湿度等来决定的。

三、主要机型介绍

防卡型:采用防卡进料设计,根据不同介质调整间隙设计,必要时采用偏置式机体,镶片式转子、V型转子,多种防卡设计组合.
　　耐压型:采用封闭型转子(或封闭镶片型转子),广泛应用在吸送式、压送式气力输送系统中,有效减少漏气量,保证气力输送的正常运行.
　　耐温型:采用外装式结构,将运转部分远离与物料接触的箱体部分,可以使轴承和油封系统不受高温影而正常工作.该机型也特别适用于金属粉末和超细粉料的输送,避免这些物料侵入轴承和油封系统.
　　防粘型:采用特殊设计,能正常输送易粘、易结块的物料.
　　定量型:通过控制转子容积和转速达到定量给料的目的.

四、性能参数

主要规格: DN80～600
　　主要材质:SS304, SS316L,Q235
　　主要型号:气力输送型,重力卸料型,变量卸料型
　　工作压力:常压/低压 中压
　　ATM<0.1Mpa  0.15～0.35Mpa

工作温度:-20℃～200℃/≤450℃≤720℃
　　法兰连接标准:ANSI B 16.5 150LB,GB,HG,SH or designed by client
　　电气防爆等级:由用户指定
　　适用介质 :固体物料(粉末、颗粒物料、粉粒混合料、片状等)

旋转阀说明书

| 旋转阀型号 | 每转体积 L/r | 叶轮转速r/min | 电机功率kW | 进出口径 DN | 安装高度H | 结构型式 （推荐） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WTXF-1 | 1 | 视工况而定 | 0.55 | 80 | 300 | 直联式 |
| WTXF-2 | 1.5 |  |  | 100 | 300 | 直联式 |
| WTXF-3 | 3 |  | 0.75 | 125 | 330 | 直联式 |
| WTXF-4 | 4 |  |  | 150 | 360 | 直联式 |
| WTXF-5 | 6 |  |  | 200 | 400 | 直联式/链条传动 |
| WTXF-6 | 8 |  | 1.1 | 250 | 420 | 直联式/链条传动 |
| WTXF-7 | 16 |  | 1.5 | 300 | 500 | 直联式/链条传动 |
| WTXF-8 | 25 |  | 2.2 | 350 | 550 | 直联式/链条传动 |
| WTXF-9 | 36 |  | 3 | 400 | 600 | 链条传动 |
| WTXF-10 | 58 |  |  | 450 | 680 | 链条传动 |
| WTXF-11 | 70 |  | 4 | 500 | 780 | 链条传动 |
| WTXF-12 | 100 |  |  | 550 | 850 | 链条传动 |
| WTXF-13 | 150 |  |  | 600 | 900 | 链条传动 |
| WTXF-14 | 220 |  | 5.5 | 700 | 1150 | 链条传动 |

五、产能的计算

T--旋转阀的产能            （t/h）
　　V--旋转阀的容积                （L/r）
　　N--旋转阀转子的转速          （r/min）

R--物料的堆积密度             （t/ m3）

Y--物料的填充率   （颗粒物料0.7   粉料0.5～0.6）
　　K--修正系数   0.7～0.9
　　T=0.06VNRYK

六、安装及操作前的准备工作

1、整个旋转阀上下法兰固定必须联接牢固，同时使整机处于水平状态。

2、检查所有的紧固件确保联接可靠，机器(包括电机)有良好的接地。

3、整个旋转阀必须保持清洁干净，尤其是壳体内不得有异物。

4、检查电机接线情况，使其具备起动条件，电机应有过载和短路保护装置。

旋转阀说明书

七、操作注意事项

1、减速机使用按减速机说明书要求执行，电机转向按箭头所示方向。

2、注意开动电源时如有电机发热过高，必须停机检查，以免影响减

速机的正常运转。

3、在操作过程中若发现有异常振动，则停车加以排除。

4、在操作过程中要检查轴承处的发热情况，一般轴承处温升不得大

于60℃。

5、如发现轴上出现漏粉现象，则应紧固两端的填料压盖螺栓。

6、若在运转过程中发现螺栓松动，则应及时加以紧固。

八、润滑：

1、应对左支座内轴承采用润滑脂润滑。润滑脂为：耐高温二硫化钼锂基脂。更换周期为：正常运转情况下4～5个月更换一次，高温情况下应为2～3个月。

2、开车前，减速机须按使用说明书规定加机油。

九、维修

1、在长期运转过程中若发现主轴两侧漏粉，则应紧固填料压盖上的螺栓；如填料磨损严重，须重新更换填料，通常规格为10×10。

2、若轴承发生损坏，则将轴承卸下更换。

十、示意图